Nieuwsbericht

Hyundai RM20e, prototype raceauto met midscheeps geplaatste elektromotor, voorbode volgende generatie Hyundai N Performance.

- Hyundai RM20e laat high-performance mogelijkheden zien van elektrisch prestatiepotentieel Hyundai N

- RM20e gebaseerd op ontwikkelingsplatform voor toekomstige N-modellen en geïnspireerd op elektrische TCR-raceauto

- 596 kW (810 pk) vermogen en 960 Nm koppel

30 september 2020 – Hyundai heeft de RM20e geïntroduceerd, een prototype van een raceauto met midscheeps geplaatste elektromotor. De letters RM staan voor ‘Racing Midship’ en verwijzen naar de plaatsing van de elektromotor die de achterwielen aandrijft. Deze opzet geeft het N-prototype een ideale gewichtsverdeling voor optimale balans en wendbaarheid op het circuit. Bekijk de video.

Het RM-platform dient als rijdend laboratorium voor het testen van high-performance technologie en biedt een uitzonderlijk goede wegligging bij elke snelheid en onder alle omstandigheden. De balans en grip van het platform is essentieel om de enorme power van de RM20e – 596 kW (810 pk) vermogen en 960 Nm koppel – optimaal te benutten op uiteenlopende wegdekken.

In 2012 startte Hyundai met project RM om nieuwe, high-performance technologieën voor de autosport te ontwikkelen voor toepassing in zijn N-modellen. Inmiddels is er een hele reeks RM-modellen, de voorlaatste was de RM19. In 2019 ontwikkelde Hyundai zijn eerste volledig elektrische raceauto, de Veloster N eTCR voor de eTCR touring car-klasse. De RM20e is verwant aan deze raceauto.

‘De elektrische RM20e is een revolutionair nieuw hoofdstuk in de elektrische topprestaties van RM-modellen. Onze N-ingenieurs krijgen steeds meer grip op de dynamiek van elektrische prestaties’, aldus Albert Biermann, President en Head of Research and Development Division van Hyundai Motor Group.

Binnen 3 seconden van 0 naar 100 km/u

Met zijn zeer sterke, emissievrije elektromotor accelereert de RM20e naar verwachting binnen 3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en in 9,88 seconden zelfs naar 200 km/u. De plaatsing midscheeps van de elektromotor en de achterwielaandrijving bezorgen het prototype de tractie voor het geweldige acceleratievermogen. Zo biedt de RM20e de prestaties, de balans, de grip en het remvermogen van een raceauto, terwijl hij zo stil en gemakkelijk te bedienen is dat hij ook geschikt is voor de openbare weg.

Aangezien Hyundai een in de auto-industrie toonaangevende variëteit aan geëlektrificeerde aandrijflijnen produceert (HEV, PHEV, BEV en FCEV), zijn er genoeg aandrijvingsvarianten die kunnen worden getest in het uitgekiende en supersportieve RM-platform.

Hyundai’s recente investering in en strategische partnerschap met Rimac Automobili maakt de gezamenlijke ontwikkeling van batterij-elektrische en brandstofcel-elektrische prototypes mogelijk. Het geëlektrificeerde RM-platform wordt steeds verder ontwikkeld, net zoals de samenwerking met Rimac zich verder ontwikkelt. Voorts heeft Hyundai een strategisch plan opgesteld om tegen het jaar 2025 maar liefst 44 milieuvriendelijke modellen te lanceren, waarbij Hyundai’s N-label een belangrijke ecologisch verantwoordelijke rol speelt.

‘Het RM20e-prototype voor een raceauto laat zien waar Hyundai met zijn sportieve N-label naartoe wil met toekomstige geëlektrificeerde modellen: het prestigieuze segment van auto’s met de prestaties van superauto’s’, zegt Thomas Schemera, Executive Vice President en Head of Product Division van Hyundai Motor Group. ‘Hyundai N versnelt in de toekomst niet alleen met sportieve auto’s met een verbrandingsmotor de hartslag van liefhebbers, maar ook met auto’s met het direct beschikbare hoge koppel en de duurzaamheid van betrouwbare geëlektrificeerde aandrijflijnen. Het RM20e-prototype bewijst dat dat geen afbreuk doet aan het opwindende karakter van de N-modellen.’

De N van Hyundai N staat voor Namyang, de Koreaanse stad waar Hyundai’s wereldwijde R&D-afdeling is gevestigd en waar het concept N ontstond. N staat tegelijk ook voor de Nürburgring, het legendarische circuit in de Duitse Eifel, waar Hyundai’s Europese testcentrum is gevestigd. De hechte band tussen beide vestigingen is het fundament onder het N-label, dat op basis van de ervaring van Hyundai in de autosport aan klanten die van autorijden houden opwindende dynamiek op de openbare weg biedt. Het N-logo verbeeldt dat idee in de vorm van een gestileerde klassieke chicane.

De technologie van Hyundai N wordt geperfectioneerd op de roemruchte Nordschleife van de Nürburgring. Daar wordt elk model onderworpen aan intense duurtests van 420 tot 480 ronden over het circuit, onder alle weersomstandigheden. Dat staat gelijk aan zo’n 160.000 kilometers in de praktijk. De ‘oude’ Nordschleife, met 73 bochten en een lengte van 20,9 kilometer, staat bekend als het zwaarste circuit ter wereld.

Technische specificaties RM20e (N-prototype)

| Concept | Raceauto met midscheeps geplaatste elektromotor en achterwielaandrijving |
| --- | --- |
| Carrosserie | Tweepersoons tweedeurscoupé gebaseerd op Veloster N, voor: geëxtrudeerd aluminium subframe, achter: stalen subframe |
| Aandrijflijn | Midscheeps geplaatste elektromotor en achterwielaandrijving |
| Aerodynamica | Frontsplitter, grote achtervleugel en diffuser achter |
| Elektromotor | 800-volt elektromotor-en-invertertechnologie, vermogen 596 kW (810 pk) (4x 148 kW) (interval 20 sec.), koppel 960 Nm (4x 240 Nm) |
| Transmissie | Enkele overbrenging 1:5,67 via tandwiel met rechte vertanding |
| Accu | Capaciteit: 60 kWh; vermogen: 600 kW Nominaal voltage: 605; maximumvoltage: 705 Liquid-flooded accumoduletechnologie 800 volt snellaadcapaciteit |
| Topsnelheid | > 250 km/u, gelimiteerd voor gebruik op openbare weg |
| Wielophanging | Voor: McPherson, achter: double wishbone wiedraagarmen (bevestigingspunten en geometrie verstelbaar) |
| Schokdempers | Conventionele gasdempers |
| Remmen | Voor: 6 zuigers, achter: 4 zuigers |
| Handrem | Mechanisch op achterwielen |
| ABS-systeem | Autosport-ABS M5 (Bosch), niet toegelaten op openbare weg |
| Stuurbekrachtiging | Elektrisch bekrachtigde tandheugelbesturing |
| Stuurwieldesign | Veloster N TCR-design met schakelpaddels aan het stuur |
| Afmetingen (mm) | 4,319 x 1,945 x 1,354 (lxbxh), wielbasis: 2,672 |
| Interieur | Sabelt®-sportstoelen, 6-punts veiligheidsgordels, specifiek E-drive-dashboard |
| Overhang (mm) | Voor: 899, achter: 748 |
| Bodemvrijheid (mm) | 80 |
| Banden | Voor: 265/35 R19, achter: 305/30 R20 |
| Velgen | Voor: 19 x 10 inch, achter: 20 x 11 inch, gesmede eendelige aluminium velgen in uitgebouwde wielkasten |

-Einde-

Over Hyundai

Hyundai Motor Company (opgericht in 1967) is een van de succesvolste automerken van dit moment. Anno 2020 is Hyundai de op vier na grootste autoproducent ter wereld. Hyundai beschikt wereldwijd over acht moderne autofabrieken en zeven Design & Technical Centres. In totaal zijn bijna 110.000 mensen bij Hyundai Motor Company werkzaam. Hyundai is ook een van de meest innovatieve autofabrikanten ter wereld. Het merk streeft naar een leidende rol op het gebied van elektrische mobiliteit met batterij-elektrische en waterstof-elektrische voertuigen en geëlektrificeerde hybride-modellen. In Nederland behoort Hyundai bij de succesvolste en bestverkopende autoproducenten. Hyundai Motor Netherlands deelt het succes met de Hyundai-dealerbedrijven in Nederland. Hyundai is Partner van de FIFA, de KNVB en het Van Gogh Museum. De fabrikant is regerend wereldkampioen in zowel het spectaculaire World Rally Championship (WRC) als in de toerwagenraceklasse WTCR.

Kijk voor meer informatie op: www.hyundai.nl en www.hyundaipers.nl

Contact:

Hyundai Motor Nederland

T +31 252 240 340

secretariaat@hyundai-motor.nl